Lisa 2

Nõo Vallavolikogu

21. märtsi 2019

otsusele nr xxx

DETAILPLANEERINGU  LÄHTESEISUKOHAD

Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18, Voika tn 18a, Lao tn 5 ja Lao tn 9 katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu koostamiseks.

- Planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada maa-alale 5 krunti ja määrata ehitusõigus olemasoleva hoone laiendamiseks ning uusehitiste (korruselamud ning abihooned) püstitamiseks.

- Planeeringuga lahendatavad ülesanded:

  - planeeringuala kruntideks jaotamine;

  - krundi hoonestusala määramine;

  - krundi ehitusõiguse määramine;

  - detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine;

  - ehitise ehituslike tingimuste määramine;

  - ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine;

  - liikluskorralduse põhimõtete määramine;

  - haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;

  - servituutide seadmise vajaduse märkimine.

- Planeeringualale jäävate kruntide omanikud ja valdajad

  - Voika tn 18 katastriüksus (registriosa nr 1813804, katastritunnus 52801:009:0754, sihtotstarve 100% tootmismaa). Kinnistu omanik on AS Nõo Lihatööstus;

  - Voika tn 18a katastriüksus (registriosa nr 2972704, katastritunnus 52801:009:0710, sihtotstarve 100% tootmismaa). Kinnistu omanik on AS Nõo Lihatööstus;

  - Lao tn 5 katastriüksus (registriosa nr 4749150, katastritunnus 52801:009:0155, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Kinnistu omanik on AS Nõo Lihatööstus;

  - Lao tn 9 katastriüksus (registriosa nr 4494804, katastritunnus 52801:009:0429, sihtotstarve 100% tootmismaa). Kinnistu omanik on Nõo vald;

  - Voika tn 12 katastriüksus (registriosa nr 3114004, katastritunnus 52801:009:0058, sihtotstarve 100% tootmismaa). Kinnistu omanik on Nõo vald;

  - Lao tänav T3 katastriüksus (registriosa nr 10619650, katastritunnus 52801:001:0655, sihtotstarve 100% transpordimaa). Kinnistu omanik on Nõo vald;

  - Voika tänav T5 katastriüksus (registriosa nr 12427050, katastritunnus 52801:001:0780, sihtotstarve 100% transpordimaa). Kinnistu omanik on Nõo vald.

- Kehtivad planeeringud ja arengukavad ning arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud, hoonestusskeemid ja projektid

  - Nõo valla üldplaneering (Nõo Vallavalitsus ja AS K & H, 2006);

  - Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 (Nõo Vallavalitsus ja OÜ Pilvero, 2016);

  - Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus (Nõo Vallavalitsus ja OÜ Pilvero, 2018);

  - Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 (Nõo Vallavalitsus ja Emajõe Veevärk AS, 2019).

- Lähteseisukohad

  - Planeeringuga esitada olemasoleva olukorra iseloomustus: planeeritava ala ja olemasolevate kinnistute piirid, sihtotstarbed ja situatsioon ning seotus ümbritseva teedevõrguga.

  - Planeeringuala kruntideks jaotamine: Planeeringuala piires moodustada 5 krunti.

  - Krundi hoonestusala määrata planeeringuga.

  - Krundi ehitusõigus:

- krundi peamised maakasutuse sihtotstarbed on tootmismaa, ärimaa, elamumaa ja transpordimaa;

- hoonete suurim lubatud arv krundil määrata planeeringuga;

- anda kavandatavad maapinna absoluutkõrgused kruntidel;

- hoonete suurim ja vähim lubatud ehitisealune pind määrata planeeringuga;

- hoonete suurim ja vähim lubatud kõrgus: määrata planeeringuga.

  - Määrata hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste  ja nende ühenduste asukohad.

  - Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele:

- anda põhilised välisviimistluse materjalid ja piirdekonstruktsioonide tüübid.

  - Liikluskorraldus:

- määrata kruntidele pääsu asukoht ja piiri osa, kust väljasõitude rajamine on keelatud;

- parkimine lahendada krundisiseselt.

  - Haljastus ja heakorrastus:

- haljastuse kavandamisel järgida Nõo valla üldplaneeringus sätestatut;

- määrata jäätmekäitluse korraldamine.

  - Määrata servituutide seadmise vajadus.

5.10. Määrata planeeringu rakendamise võimalused:

- anda juhised kehtestatud detailplaneeringu alusel ehitusprojektide koostamiseks.

- määrata planeeringu rakendamise võimalused tuginedes ühtlasi 
14. märtsil 2019 Nõo valla ja AS Nõo Lihatööstus vahel sõlmitud „Detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmise lepingule nr 4“.

- Detailplaneeringu koosseisus esitatavad joonised

  - Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks võtta kehtivale korrale vastav aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500. Geodeetilised tööd tuleb muuhulgas esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (Geoarhiivi);

  - Situatsiooni skeem M 1:2000 või M 1:5000;

  - Olemasolev olukord koos planeeritava ala piiridega M 1:500 kuni M 1:2000;

  - Planeeringu põhijoonis(ed) M 1:500;

  - Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

- Detailplaneeringu koostamisse kaasatavad isikud:

  - Päästeameti Lõuna Päästekeskus;

  - Planeeritaval maa-alal paiknevate ja kavandatavate tehnovõrkude omanikud /valdajad.

    - Vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktide asukohtade määramiseks teha koostööd Emajõe Veevärk AS-ga (registrikood 11044696; Sõbra 56, 51013, Tartu; Telefon: 731 1840);

    - Küttetorustike liitumispunktide asukohtade määramiseks teha koostööd OÜ-ga SW Energia (registrikood 1055291; Tehnika 1, Paikuse, Pärnumaa; telefon 447 7862).

  - Planeeritava maa-ala kinnistute omanikud ja piirinaabrid.

- Detailplaneeringu vormistamine ja menetlus

  - Planeeringu koostamisel arvestada juhendiga „Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013“;

  - Planeeringu projekt seada kokku vastavalt lähteseisukohtadele;

  - Kõik kausta kuuluvad lehed, sh. joonised ja kirjavahetuse koopiad, nummerdada ja vastav numeratsioon esitada sisukorras;

  - Planeeringu projekt esitada Nõo Vallavalitsusele üle vaatamiseks ühes eksemplaris paberkandjal ja elektronpostiga pdf-faili formaadis;.

  - Vallavalitsus korraldab vajadusel planeeringu projekti töökoosolekuid, milles on kohustatud osalema planeerija ja huvitatud isik;

  - Planeerija viib vajadusel planeeringu projekti vallavalitsuse poolt ettenähtud parandused ja muudatused.

  - Planeeringu avalikel aruteludel osalevad nii planeerija kui huvitatud isikud.

  - Nõuetekohane detailplaneering esitada Nõo Vallavalitsusele kehtestamiseks neljas eksemplaris paberkandjal koos saatekirjaga ning elektronpostiga pdf-faili formaadis, joonised täiendavalt dgn- või dwg-faili formaadis.

- Planeeringu koostamise eeldatav ajakava

  - Detailplaneering esitatakse vallavalitsusele vastuvõtmiseks kahe aasta jooksul pärast detailplaneeringu koostamise algatamist.

  - Planeeringu kehtestamise või kehtestama jätmise otsus tehakse hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates.